## Slide 1
DVR三方应用方案

## Slide 2: 道路部重点工艺项目：行业采集（DVR）
Chart: 
| 高速公路 | 国道\城市快速路 | 省道 | 城市主干路 | 城市次干路 | 城市一般道路\小路\内部道路
1月市区 | 0.36341 | 0.50793 | 0.40204 | 0.17849 | 0.077347 | 0.0052348
4月市区 | 0.83393 | 0.85011 | 0.77141 | 0.73292 | 0.66575 | 0.21653
8月市区 | 0.8431 | 0.85946 | 0.81903 | 0.77435 | 0.75548 | 0.34274
12月市区 | 0.84357 | 0.8609 | 0.82672 | 0.78452 | 0.78163 | 0.3897
Chart: 
| 高速公路 | 国道\城市快速路 | 省道 | 城市主干路 | 城市次干路 | 城市一般道路\小路\内部道路
1月郊区 | 0.19053 | 0.16848 | 0.066684 | 0.033994 | 0.0090585 | 0.0014913
4月郊区 | 0.70599 | 0.40857 | 0.36014 | 0.21172 | 0.091039 | 0.034811
8月郊区 | 0.74791 | 0.53091 | 0.49769 | 0.32243 | 0.14171 | 0.069937
12月郊区 | 0.7708 | 0.55369 | 0.52369 | 0.37985 | 0.17201 | 0.090533

## Slide 3: 内业生产流程

## Slide 4: 内业生产测试评估
内业评估
说明：样本比例指目前测试范围内采集到要素项与总要素项的比例
结果：目前拍摄清晰比例达到总信息的94%以上，基本能够满足内业作业要求
拍摄问题：
1、平行于道路设置路牌——通过情报、三方数据比对等方式进行补充
2、树木遮挡（方向信息）——按照目前的方式无法解决
3、实际较小英文字母（蓝色看板）——按照目前的方式无法解决
4、行驶车道靠近一侧，导致另外一侧无法拍摄清晰（禁止信息）——按照目前方式无法解决
Chart: 
| 常规 | 设施数量 | 实地路牌 | 收费站 | 收费信息
测试信息量 | 2460 | 700 | 6 | 2 | 1
样本比例 | 0.83 | 0.2361 | 1 | 1 | 1
拍摄清晰比例 | 0.98 | 0.94 | 0.16667 | 1 | 0

## Slide 5: 设备改造概述
RF控制： 控制设备通过Rf控制gs600停止录像和开始录像（通过检测sdhc数据线判别判别是否是录像写入状态）
电源控制：根据录像时间策略，在工作时间段给gs600供电
时钟管理：设备通过GPS接收卫星时钟(gmt+8)来设置当前设备时钟(gps时钟未获取时不进行录像)
设备监控：监控设备状态包括： 设备参数、行驶轨迹、当前录像存储状态、远程复位等等
存储管理： 将每天的录像调度存储到不同的sd slot上；支持最少16天存储，采用sd阵列方式实现一卡槽存储一天录像资料
系统管理：上位机软件读写设备配置信息,需增加管理uart;
工作指示：gps定位、GSM注册、sd卡写入指示、gsm数据传输指示、工作电源指示
电源： 12-24V车载
异常处理： gs600设备死机复位；看门狗
序号 | 名称 | 功能 | 接口
1 | RF 控制器 | 控制gs600录像启停 | 
2 | GPS模块 | 控制卡同样具有gps模块，接收定位信号 | Uart
3 | GSM模块 （TBD） | 建立中心与设备的数据和控制链路 | uart
4 | SD HUB | Sd卡阵列提供按日分割存储 | 
5 | FLASH | 数据存储空间，用于存放配置信息、gps待处理数据等 | 

## Slide 6: 软件系统架构
系统模块构成
MasterMgr
NodeInstance
ImageClient
ImageConverter
ImageSDK
MasterMgr:主控服务器
访问调度、影像管理、系统管理
NodeInst: 存储节点服务器
单点数据存储访问服务
ImageClient：影像管理客户端
导入和管理影像资料，管理服务器
的操作界面
ImageSDK：流式影像数据接口，提供外部系统访问影像的编程界面
ImageComnverter: 影像转换程序
转换到内业生产数据
服务器网络

## Slide 7
Chart: 
| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周
采集里程（公里） | 4663.6 | 5654.5 | 6112.1 | 5847.8 | 4884
海量数据：
  20G（天/辆）
  3000G（5辆车每月数据量）
海量里程：
  157公里（天/辆）
  22000公里（5辆车每月数据量）
可以根据城市大小，随时调整数据更新周期。
更新周期从3-12月，根据投入的运营车辆决定。
采集数据情况分析

## Slide 8: 数据现状
城市等级
现势性
用户使用
开展城市

## Slide 9: 合作商选择
合作商选择
前期开展
  主要是结合公司现有客户资源，开展众包应用：
    “烟草项目”
    “物流车项目”
    ……
行车覆盖
车辆稳定
出租车
邮政
物流车
车友会
内部资源：
  政企服务事业部
  交通事业部

## Slide 10: 运营方式（出租车为例）
运营方式
  中东部CD类城市（平顶山市为例）
  投入车辆： 4辆
  西部CD类城市（兰州为例）
  投入车辆： 3辆

## Slide 11: 计费方式、投入时间估算模型
寻找合适投入时间 （T值），使有效里程和不重复率达到平衡
计费方式说明
投入时间、不重复率和有效里程关系
每月投入天数（T） | 里程（KM） | 付费（元） | 单价
10天<T<20天 | 1000<=L<2000 | 500 | 最大值：0.5元/KM 极小值：0.25元/KM
20天及20天以上 | 2000<=L<3000 | 1000 | 最大值：0.5元/KM 极小值：0.33元/KM
20天及20天以上 | 3000KM及以上 | 2000 | 最大值：0.67元/KM
投入时间（T）
有效里程
不重复率

## Slide 12: DVR应用开展计划
方案设计
测试
规模开展
2012-7-15
2012-8-15
方案设计
测试城市选择
合作商选择
仪器使用培训
采集时间T估算
测试报告
规模生产
2012-6-3

## Slide 13: DVR应用效果
DVR应用成熟之后对数据更新的影响
  解决实采覆盖范围小的问题
项目城市（三维及MIB项目）
A/B类城市+重点城市（车辆改造、PDA采集）
C/D类城市（行业车辆应用+DVR设备）

## Slide 14: 数据收集总体工艺流程
建立合作关系
培训
数据传输
审核
编辑数据
视频入库
数据制作
合同
洽谈
数据收集
收集原始数据
设备使用
筛选合作商

## Slide 15: 建立合作关系——实现方式
工艺成熟后，结合城市重要程度，在恰当的城市，与合作商开展数据收集合作。
高德-采集部
合作商
高德-法务部
城市作业记录表
收集方式
合作城市
合作商筛选
审核
合作关系
SD-DVR
西藏
新疆
宁夏
……
覆盖范围
合作商
车辆
公司经营范围
服务说明
权利义务

## Slide 16: 建立合作关系——具体说明（1）
SD-DVR
SD
西部7省
HD
CD类城市
SD设备还用于
机动任务
视频画面清晰
拍摄要素多
视频
视频画面较清晰
拍摄要素少
合作商
合作城市选择
设备
机动任务
旅游路线
城市内采集数据
能够覆盖市区全境

## Slide 17: 建立合作关系——AN与供应商联系（洽谈）
AN 与供应商洽谈内容：
AN
供应商
AN（审核）
需求：
  产品和服务
  提交周期
  产品质量要求
操作说明：
  设备安装说明
  设备使用说明
  设备故障排除说明
  人为设备损坏赔偿说明
设备保护和赔偿
付费方式
  机动（SD）：计件
  常规（SD和HD）：
    视频时间
    每月固定计费
付费条件
  有效视频时间
产品和服务提交周期
  机动：完成即提交
  常规：
    1月内提供
合同
  仲裁条款
  违约惩罚条款
培训计划
Word文档

## Slide 18: 培训与数据传输
建立外包关系后，技术人员向供应商提供设备使用，常见设备问题等解决方案。
视频传输
设备使用说明
训练
操作
常见问题
类型 | 提交周期 | 方法 | 风险
SD | 1次/1季度 | 邮寄 | 暂无
 |  | 网络传输 | 1、合作商的意愿低 2、本部需要设置专人接收数据，增加成本投入